Die ML-Decodierung

Seien K ein Alphabet mit q Elementen und  ein Code.

Für  und Vektor  bezeichne  die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass  empfangen wird, falls c gesendet wurde.

Voraussetzungen an den Kanal (aus dem Vortrag zuvor): Jedes Symbol  wird verfälscht mit der W’keit:

.

Wird es falsch übertragen, so sind die q-1 möglichen Fälle alle gleich wahrscheinlich.

Andererseits ist die W’keit einer korrekten Übertragung des Symbols:

.

Somit ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass c´ gesendet und  mit  empfangen wird:

.

Denn an genau a Positionen wird der Eintrag geändert, dementsprechend wird an n-a Positionen der Eintrag korrekt übertragen.

Diese Funktion  ist mit wachsendem a monoton fallend.

Definition:

Eine Maximum-Likelihood-Decodierung decodiert Vektor  zu einem Codewort , für welches gilt:

genau für diejenigen Codeworte , für die  ist.

Im Fall von q-när symmetrischen Kanälen verlangt die MLD also eine Decodierung zu demjenigen Codewort, welches minimalen Hamming-Abstand zum empfangenen Wort hat, das heißt, dasjenige c wird gewählt, das sich am geringsten von  unterscheidet.

Die MLD wird in der Codierungstheorie am häufigsten verwendet!

Mögliche Eigenschaften einer MLD:

Die Quelle sendet ihre Buchstaben…

- …gedächtnislos, d .h. Fehlerwahrscheinlichkeit für einen Buchstaben ist unabhängig von den zuvor gesendeten

- …gleichverteilt

Der Kanal ist…

- …diskret, d.h. das Ausgangssignal kann nur endlich verschiedene Werte annehmen

- …symmetrisch, d.h. die W’keit, dass ein Buchstabe, der gesendet wurde, auch richtig ankommt, ist für alle Buchstaben gleich groß

- …gedächtnislos

Wenn alle Codeworte mit der gleichen W’keit benutzt werden, liefert die Formel von Bayes:

Bei Gleichverteilung der Codeworte wird also das Maximum  in den gleichen Codeworten  wie für  angenommen.

Bild (1) bei unkodierter Übertragung

Bild (2) im Original

Kanalkapazität und Informationsrate

Die Kanalkapazität  gibt an, wie viel an Information man maximal – also fehlerfrei – über einen gegebenen Kanal übertragen kann. p ist die W’keit, mit der eine Information verfälscht wird. Dies kann geschehen durch:

- Störungen, die am Kanal Informationen verfälschen

- gesendete Informationen, die am Kanal verloren gingen

Beispielsweise kann der binäre Übertragungskanal nur zwei Arten von Informationen (0;1) annehmen:

Die Kanalkapazität für q=2 vereinfacht sich so zu:

Die Entropiefunktion ergibt sich aus:

Bemerkung: Die Kanalkapazität stellt allerdings keine Übertragungsrate R dar, da keinerlei Zeitbezug (Bit/s) vorliegt. Hierzu müssen in einer zeitlichen Abfolge unterschiedliche Informationen übertragen werden. Dies ergibt eine von der Frequenz abhängige Informationsrate.

Hierzu das Beispiel aus dem vorherigen Vortrag:

Information wird durch k=2 Bits gegeben. Gesendet werden allerdings n=3 (6;5).

gibt Auskunft über den Anteil der gesendeten Bits, die reine Information sind.

für n=3:

kann dementsprechend als Zeitfaktor über den Mehraufwand Aufschluss geben.

für n=3:

Ergebnis: Die Übertragung der codierten Information dauert 1,5-, 3-, 2,5-mal so lange wie die der uncodierten.

Definition:

Ist C ein Code der Länge n über einem Alphabet mit q Elementen, so nennen wir  die Informationsrate von C.

Shannons Hauptsatz der Kanalkodierung

Seien . Dann gibt es für hinreichend großes n einen Code der Länge n über einem q-nären Alphabet mit der Rate wenigstens R, so dass die W’keit einer falschen Decodierung eines Wortes, die so genannte Restfehlerwahrscheinlichkeit, kleiner als  ist.

Heißt: Durch die Verwendung von geeigneten Codes kann also eine nahezu fehlerfreie Datenübertragung erreicht werden.

Minimaldistanz und Fehlererkennung

Definition:

Sei C ein Code der Länge n über dem Alphabet K.

Ist , so nennen wir  die Minimaldistanz von C. Für  setzen wir .

Ist  d und , so sagen wir, dass C ein (n,M,d)-Code über K ist. Wir nennen (n,M,d) die Parameter von C. Der Quotient d/n heißt auch relative Minimaldistanz.

Wie in euklidischen Räumen können wir über den Hamming-Abstand Kugeln definieren.

Definition:

Seien K ein Alphabet und . Für  definiert  die Kugel vom Radius r um den Mittelpunkt .

Ist , so gilt  (unabhängig vom Mittelpunkt u).

Diese Definitionen geben Auskunft über die Güte der MLD.

Sei d die Minimaldistanz von  mit .

Annahme: Im Kanal passieren höchstens e Fehler, d.h., wird  gesendet, so wird ein  empfangen.

Bedingung  sichert für , dass  ist, d.h. dass die Kugeln paarweise disjunkt sind.

Zwei mögliche Fälle:

1. c ist das zu  nächstgelegene Codewort ( Der MLD liefert in der Tat das gesendete Wort ( Bei  treten keine Decodierfehler auf.

2. Das empfangene Wort  liegt in der Kugel  mit  ( Kugel  enthält nur c als Codewort ( Der MLD weiß, dass Fehler bei der Übertragung passiert sind.

Definition:

Sei C ein Code.

a) Falls für alle  die Kugel  außer c kein weiteres Codewort enthält, heißt C t-fehlererkennend.

b) Falls  ist für alle Codeworte , heißt C e-fehlererkennend.

Beispiele:

Wiederholungscodes

Kontrollcodes

Paritätscheck-Code

ISIN-Code

EAN13-Code

ISBN-Code

# Text boxes

e

c

v

e

c´

e

c´´